## Slide 1: 危险域数据缺失与倍速增广法
滕怀远

## Slide 2: 1， 什么是反馈控制？
最简单的例子： 和面时， 面多了加水， 水多了加面.
一个自动驾驶相关的例子：对墙制动过程:
  时刹的比 轻
  时刹的比 重
  时刹
ADV
墙
剩余距离s
当前车速v
取1.5 差不多就行

## Slide 3: 2，模型制动行为取决于训练数据的行为
ADV
墙
剩余距离s
当前车速v
理想数据 | S = 10 | S = 30 | S = 50 | S = 70 | S = 100
v = 5 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 很小 | 很小
v= 10 | 5 | 1.7 | 1 | 0.6 | 0.5
v = 15 | 巨大 | 3.5 | 2.3 | 1.8 | 1.2
v = 20 | 巨大 | 7 | 4 | 3 | 2
v = 25 | 巨大 | 巨大 | 6.3 | 4.5 | 3.1
一个理想的训练数据中， 不同s, v 组合下a刹多少的GT数据如下:

## Slide 4: 训练数据完整覆盖 v-s 分布时， 实车可以有效的实现反馈控制
实际情况下， 人类驾车的数据会缺失左下三角的部分！
理想数据 | S = 10 | S = 30 | S = 50 | S = 70 | S = 100
v = 5 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 很小 | 很小
v= 10 | 5 | 1.7 | 1 | 0.6 | 0.5
v = 15 | 巨大 | 3.5 | 2.3 | 1.8 | 1.2
v = 20 | 巨大 | 7 | 4 | 3 | 2
v = 25 | 巨大 | 巨大 | 6.3 | 4.5 | 3.1
实际数据 | S = 10 | S = 30 | S = 50 | S = 70 | S = 100
v = 5 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 很小 | 很小
v= 10 | (缺失) | 1.7 | 1 | 0.6 | 0.5
v = 15 | (缺失) | 3.5 | 2.3 | 1.8 | 1.2
v = 20 | (缺失) | (缺失) | 4 | 3 | 2
v = 25 | (缺失) | (缺失) | (缺失) | (缺失) | 3.1
由此造成漏制动
起名字： 危险域数据稀疏问题

## Slide 5: 大模型在特定v-s域少数据时会怎么输出？
实际数据 | S = 10 | S = 30 | S = 50 | S = 70 | S = 100
v = 5 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 很小 | 很小
v= 10 | 1.7 | 1.7 | 1 | 0.6 | 0.5
v = 15 | 3.5 | 3.5 | 2.3 | 1.8 | 1.2
v = 20 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2
v = 25 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1
会均值外延！ 而非具备深刻理解的 v^2/2a 外延！
实车表现为： 越来越刹不住

## Slide 6: 如何利用实际数据补全：原始训练数据二倍速增广法
ADV
墙
剩余距离s
当前车速v
实际数据 | S = 10 | S = 30 | S = 50 | S = 70 | S = 100
v = 5 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 很小 | 很小
v= 10 | 5 | 1.7 | 1 | 0.6 | 0.5
v = 15 |  | 3.5 | 2.3 | 1.8 | 1.2
v = 20 |  | 7.8 | 4 | 3 | 2
v = 25 |  |  | 8+ | 7.8 | 3.1
以 v = 5， s = 10 为例，
整个世界二倍速播放时：
s 不变
v 翻倍
a 翻四倍
二倍速理解：
走过同样的 delta_s, 耗时减半，
因此 v是乘二的.
走过同样的减速过程，耗时减半+
减速量翻倍，
因此a是乘 2平方也就是4的.

## Slide 7: 倍速方法的弊端：
倍数过大时， 倍速数据会不太真实：
  譬如一个100m/s的车和20m/s的人类博弈交互的场景

## Slide 8: 倍速增广法的可行性
倍数为 1.2 时， 效果还算真实， 此时:
  如果原始训练数据只覆盖了 |acc | < 2 的数据， 你就能靠倍速法把acc覆盖度从 |acc| < 2 增广为 |acc| < 2 * 1.2^2 ≈ 3.
建议针对跟车制动类场景进行倍速增广.